| Авиационный метеорологический код METAR и TAF . Идентификатор | Ветер у поверхности | Горизонтальная видимость | Дальность видимости на ВПП (RVR) | Текущая погода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METAR, SPECI или SP | CCCC | GGggZ | dddffGfmfm KMH, KT, MPS или dndndnVdxdxdx | VVVVDV VXVXVXVXDV или CAVOK | RDRDR/VRVRVRVRi или RDRDR/VRVRVRVR VVRVRVRVRi | w'w' |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Облачность | Температура воздуха и точка росы | Давление | Дополнительная информация | Прогноз изменения погоды типа "тренд" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Явления предшествующей погоды | Сдвиг ветра в нижних слоях |  |
| NsNsNsHsHsHs или VVHsHsHs или SKC | T'T'/TdTd | QPhPhPhPh | REw'w' | WSTKOFRWYDRDR и/или WSLDGRWYDRDR | TTTTT или NOSIG | TTGGgg | dddffGfmfm |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

расшифровка: 0 - название кода METAR, SPECI или SP - фактическая погода в срок наблюдения или выборочная специальная сводка. 1 – индекс аэродрома CCCC - четырехбуквенный указатель положения аэродрома (обычно индекс ICAO). 2 - срок наблюдения по всемирному времени GG - часы, gg - минуты, Z - буквенный опознаватель группы (Zulu) - время по Гринвичу, "всемирное координированное", также используется DDGGggZ (где DD - число месяца). 3 - ветер ddd - направление ветра в градусах (откуда дует), осредненное за 10-минутный период, предшествующий сроку наблюдения. ff - средняя скорость ветра за 10-минутный период предшествующий сроку наблюдения; G - указатель максимальной скорости ветра (Gusting - порывистый); fmfm - максимальная скорость за 10-минутный период (скорость порыва),указывается если превышает среднюю скорость на 5 м/с и более. KMH, KT, MPS - единицы скорости - км/ч, узлы, м/с. dndndnVdxdxdx – крайние значения направления ветра (от – до); группа включается в сводку, если в течение 10-минутного периода, предшествующего сроку наблюдения, изменение направления составило 60 градусов и более при скорости более 2 м/с. Например: 040V120. VRB (Variable) – ветер переменного направления; используется при скорости ветра 1-2 м/с. Например: VRB01MPS, VRB02MPS, CALM (тихо) – ветра нет, штиль (0м/с). Например: CALM. 4 - горизонтальная видимость VVVV - Минимальная горизонтальная видимость на аэродроме в метрах. Видимость до 500 м округляется до ближайших 50 м, 500-5000м - до 100 м, 5000-9900 м - до 1000 м. Видимость 10 км и более кодируется как 9999.В некоторых странах используют мили (StatuteMile, SM), иногда обозначают 1/4SM или 1/8SM, а также иногда пишут полную видимость - 40SM; 60SM вместо 9999. DV - направление, в котором со станции наблюдается минимальная видимость (N-север, NE-северо-восток, E-восток, SE-юго-восток, SW-юго-запад, W-запад, NW-северо-запад). VxVxVxVxDV – группа включается в сводку, если минимальная видимость на аэродроме меньше 1500 м, а максимальная более 5000 м. На месте VxVxVxVx указывается максимальная видимость. CAVOK - "кавокэй" (CloudsAndVisibilityOK) – «условия хорошие», включается в сводку вместо групп видимости, явлений и облачности, если наблюдаются одновременно следующие условия: 1)горизонтальная видимость 10 км и более; 2)нет облаков ниже 1500 м и отсутствуют кучево-дождевые облака; 3) нет явлений погоды (осадков, грозы, пыльной бури, тумана, метели, пыльного, песчаного или снежного поземка). 5 - дальность видимости на ВПП R - буквенный указатель группы; DRDR - номер ВПП, для которой передается дальность видимости. Для парралельных ВПП включаются буквы L, C, R. VRVRVRVR - средняя величина дальности за 10 мин. период. i - тенденция дальности видимости, в течение 10 мин. периода: - увеличение, D - уменьшение, N - нет значительных изменений; RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRi - группа включается вместо первой, если в течение 10 мин. периода экстремальные одноминутные величины видимости отличаются от средней более чем на 50 м или 20% (что больше). В первой части сообщается минимальная, во второй - максимальная одноминутная средняя величина. V - указатель группы. 6 - явления погоды Кодируется по Таблице №1. На месте w'w' в сводке может содержаться от двух до девяти знаков. Если необходимо указать интенсивность, ставится:"+"(при осадках, грозах, метелях, пыльных бурях с видимостью менее 1000 м); без обозначения интенсивности – умеренный (при осадках, грозах, метелях, пыльных бурях с видимостью от 1000 до 2000 м); "-" – слабый (при осадках, грозах, метелях, пыльных бурях с видимостью более 2000 м). При тумане, дымке, дыме, мгле, взвешенной пыли и песке, шквале, вихре, торнадо интенсивность (+ или-) не указывается. Таблица №1

| Описание явления | Метеорологическое явление |
| --- | --- |
| Интенсивность | Дескриптор | Осадки | Явления, ухудшающие видимость | Прочее |
| - Light Слабый Moderate Умеренный (без указателя) + Heavi Сильный | MI Shallow (Тонкий) BC Patches (Обрывки, клочья) DR Low drifting (Поземок) BL Blowing (Низовая метель) SH Shower (Ливень) TS Thunderstorm (Гроза) FZ Supercooled (Переохлажденный) | DZ Drizzle (Морось) RA Rain (Дождь) SN Snow (Снег) SG Snow grains (Снежные зерна) IC Diamond dust (Ледяные иглы) PE Ice pellets (Ледяной дождь) GR Hail (Град) GS Small hail and/or snow pellets (Ледяная и/или снежная крупа) | BR Mist (Дымка) FG Fog (Туман) FU Smoke (Дым) VA Volcanic ash (Вулканический пепел) SU Widespread dust (Пыль(обложная)) SA Sand (Песок) HZ Haze (Мгла) | PO Well developed dust/sand whirls (Выраженные песчаные/пыльные вихри) SQ Squall (Шквал) FC Funnel cloud (tornado or water spout)(Торнадо) SS Sandstorm (Песчаная буря) DS Duststorm (Пыльная буря) |

Сначала в сводке указываются грозы, метели, переохлаждённые осадки, затем обычные осадки, затем туман, дымка, мгла, пыль и т.п. Наиболее часто используемые обозначения явлений погоды: SQ – шквал PO – пыльный вихрь FC - торнадо BR – дымка (видимость от 1 до 9 км) HZ – мгла (видимость менее 10 км) FU – дым (видимость менее 10 км) DS - пыльная буря (видимость менее 10км) SS - песчаная буря (видимость менее 10км) DRSA - песчаный позёмок DRDU - пыльныйпозёмок DU – пыль, взвешенная в воздухе(видимость менее 10 км) DRSN – снежный позёмок BLSN – метель низовая или общая(видимость менее 10 км) VCFG - туман на расстоянии (местами на аэродроме или в окрестностях) FZFG - переохлаждённый туман (небо не видно, температура воздуха ниже нуля) MIFG - туман поземный (видимость на высоте 2 м от 1 до 10 км, ниже 2 м – менее 1 км) PRFG - туман просвечивающий (небо видно) FG – туман (небо не видно, температура воздуха выше нуля или ноль) RA – дождь (из Ns, As, Sc op, температуравоздуха выше нуля) SN – снег обложной (из Ns, As, Sc op) RASN - дождь со снегом обложной (из Ns, As, Sc op) SNRA - снег с дождём обложной (из Ns, As, Sc op) SHSN - ливневой снег (из Cb) SHRA - ливневой дождь (из Cb) FZRA - переохлаждённый дождь(образующий гололёд) из Ns, As, Sc op,температура воздуха ниже нуля FZSHRA – ливневой переохлаждённый дождь (обр. гололёд) из Cb,температура воздуха ниже нуля FZDZ - переохлаждённая морось (обр.гололёд) из St или тумана,температура воздуха ниже нуля DZ – морось (из St или тумана, температура воздуха выше нуля) IC - ледяные иглы (из малооблачного неба) PE - ледяной дождь (гололёд) GR – град (из Cb) GS - ледяная крупа (из Cb) SG - снежные зёрна (из St или тумана) FLASHES – зарница TS - гроза сухая (без осадков) TSSN - гроза со снегом TSRA - гроза с дождём TSGR - гроза с градом TSGS - гроза, слабый град TSRAGR - гроза с дождём и градом TSDS – гроза с пыльной бурей 7 - Облачность NsNsNs - количество облаков по слоям (нижняя, средняя, верхняя), кодируется 3-х буквенными SKC - ясно (skyclear); NSC - нет существенной облачности (no significant clouds )- нижняя граница 1500м и выше, нет кучево-дождевой облачности. FEW - незначительная облачность(несколько) – 1-2 октанта (1-2 балла) ; SCT – разбросанная (отдельная облачность (scattered)) - 3-4 октанта (3-5 баллов); BKN – значительная (рассеянная, разорванная) облачность (broken), 5-7 октантов (6-9 баллов); OVC - сплошная облачность (overcast), 8 октантов (10 баллов); HsHsHs - высота нижней границы слоя (массива) облаков, с округлением в меньшую сторону, сообщается в единицах кратных 30 м (100фт) по кодовой Таблице №2. VV - буквенный указатель группы вертикальной видимости (указывается, если форму облаков определить невозможно – при тумане, метели, пыльной буре, сильном снеге). HsHsHs - вертикальная видимость в единицах кратных 30 м (100 фт) по кодовой Таблице №2. ВНГО(м) = HsHsHs*30 (выбирается ближайшее меньшее значение из таблицы). Например: 100 м кодируется как 003, 200 м – 006, 300 м – 010, 400 м – 013, 500 м – 016, 600 м – 020, 700 м – 023, 800 м – 026, 900 м – 030, 1000 м – 033, 1200 м – 040, 1500 м – 050, 1800 м – 060. Для облаков среднего яруса, как правило, используются числовые значения 080 (2400м), 090 (2700 м), 100 (3000 м), 120 (3600 м); для облаков верхнего яруса – 200 (6000 м), 250 (7500 м), 300 (9000 м). Таблица №2

| Код | ВНГО | Код | ВНГО | Код | ВНГО | Код | ВНГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 30 | 013 | 390 | 026 | 780 | 039 | 1170 |
| 001 | 30 | 014 | 420 | 027 | 810 | 040 | 1200 |
| 002 | 60 | 015 | 450 | 028 | 840 | 041 | 1230 |
| 003 | 90 | 016 | 480 | 029 | 870 | 042 | 1260 |
| 004 | 120 | 017 | 510 | 030 | 900 | 043 | 1290 |
| 005 | 150 | 018 | 540 | 031 | 930 | 044 | 1320 |
| 006 | 180 | 019 | 570 | 032 | 960 | 045 | 1350 |
| 007 | 210 | 020 | 600 | 033 | 990 | 046 | 1380 |
| 008 | 240 | 021 | 630 | 034 | 1020 | 047 | 1410 |
| 009 | 270 | 022 | 660 | 035 | 1050 | 048 | 1440 |
| 010 | 300 | 023 | 690 | 036 | 1080 | 049 | 1470 |
| 011 | 330 | 024 | 720 | 037 | 1110 | 050 | 1500 |
| 012 | 360 | 025 | 750 | 038 | 1140 | 060 | 1800 |

8 - температура воздуха, точки росы T'T' - температура воздуха в целых градусах Цельсия (перед значением ниже 0°С передается буква М, что означает минус). Td'Td' - точка росы в целых градусах Цельсия (перед значением ниже 0°С передается буква М, что означает минус) 9 - Давление на уровне моря Давление QNH (приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере) в целых гПа с округлением в меньшую сторону. Если QNH передается в дюймах, перед группой ставится буква А вместо Q. 10 - Явления предшествующей погоды (за последний час) RE - буквенный указатель, означающий, что дальше сообщается о явлениях предшествующей погоды (recent), которые наблюдались в последний час. w'w' - явления предшествующей погоды, см. Таблица №2. Например: RETS – в последний час гроза, REFG – в последний час туман, RERA – в последний час дождь. 11 - Сдвиг ветра WS - сдвиг ветра (wind shear): TKOF - для траектории на взлет; LDG - для траектории захода на посадку; RWY–над всей ВПП; DRDR - номер ВПП. Для параллельных ВПП включаются буквы L, R, C. Например: WSTKOF23 – сдвиг ветра в зоне взлёта ВПП 23, WSLDG05 – сдвиг ветра в зоне приземления ВПП 05, WSRWY05 – сдвиг ветра над ВПП 05, WSRWYALL – сдвиг ветра над всеми ВПП. 12 - Ожидаемое изменение погоды на 2 часа на посадку На месте TTTT в качестве указателей используются кодовые слова: BECMG (изменение) - когда ожидаются устойчивые изменения метеоусловий; TEMPO (временами) - когда ожидаются временные изменения с продолжительностью не более 1 часа; NOSIG (без изменений) - нет значительных изменений ("nosignificant change"). 13 - Период прогноза на посадку (уточнение времени) TT - кодируется буквами: FM - для указания начала периода (from); TL - для указания окончания периода (till); AT - для указания конкретного времени, на которое ожидаются прогнозируемые метеоусловия. 14 - Изменения, превышающие специяльные критерии Когда ожидаются изменения метеоусловий, таких как ветер (направление - ddd и скорость ff), горизонтальная видимость VVVV, явления погоды w'w', облачность NNNhh, или вертикальная видимость VVhhh, при которых будут достигнуты или превышены специальные "тренда". Кодировка для военных аэродромов Здесь состояние погоды на посадку кодируется цветным обозначением согласно Таблицы №3. Таблица №3

| Видимость/ВНГО (5 октант или более) | >=2500фт (760м) | 1500-2499фт (450-759м) | 700-1499фт (210-449м) | 300-699фт (90-209м) | 200-299фт (60-89м) | < 200фт (59м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >=8км | BLU | WHT | GRN | YLO | AMB | RED |
| 5000-7999м | WHT | WHT | GRN | YLO | AMB | RED |
| 3700-4999м | GRN | GRN | GRN | YLO | AMB | RED |
| 1600-3699м | YLO | YLO | YLO | YLO | AMB | RED |
| 800-1599м | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | RED |
| < 800м | RED | RED | RED | RED | RED | RED |

Sharfik© 2010

Состояние ВПП(METAR  TAF)

первые две цифры (DrDr) - номер ВПП

В случае параллельных ВПП для обозначения правой к номеру ВПП добавляется 50.

88 - информация дана для всех ВПП;

99 - повторение последнего сообщения, т.к. новая информация не получена.

третья цифра (Er) - условия покрытия ВПП

0 - чисто и сухо

1 - влажно

2 - мокро или вода местами

3 - иней или изморозь

4 - сухой снег

5 - мокрый снег

6 – снежная каша (слякоть)

7 - лед

8 - уплотненный снег

9 - замерзшая или неровная поверхность

"/" - условия покрытия не указываются CLRD - чисто(ставится вместо 3,4,5,6 цифр)

четвертая цифра (Cr) - степень загрязнения ВПП

1 - менее 10% ВПП

2 - от 11 до 25% ВПП	5 - от 26 до 50% ВПП

9 - от 51 до 100% ВПП	"/" - данных нет

пятая и шестая цифры (erer) - толщина покрытия ВПП

00 - менее 1 мм

01 - 1 мм	02 - 2 мм

...............	90 - 90 мм

91 - не исп.	92 - 10 см

93 - 15 см	94 - 20 см

и т.д. до 98

99 - одна или более ВПП не работает

"//" - толщина слоя не может быть измерена или не влияет на эксплуатацию ВПП

седьмая и восьмая цифры (BrBr) - коэффициент сцепления или еффективность торможения

а) коэффициент сцепления (ставят две цифры - десятые и сотые доли);

б) эффективность торможения:

91 - плохая

92 - плохая/средняя	93 - средняя

94 - средняя/хорошая	95 - хорошая

99 - ненадежное измерение

"//" - эффективность торможения не сообщена; ВВП не работает; аэродром закрыт.